## Slide 1: Chapter 05. 제어 장치

## Slide 2: 01 제어 장치의 기능
컴퓨터의 기본 구성
  제어 장치 : 컴퓨터의 모든 동작을 제어하는 CPU의 핵심 장치
  ALU, I/O 장치에 프로세서가 전송한 명령어 수행
  주기억 장치의 명령어를 읽어 CPU의 명령 레지스터 IR로 가져오고,
  명령 레지스터의opcode를 해독하여 제어 신호를 발생

## Slide 3: 01 컴퓨터 시스템의 구성
제어 장치의 기본 기능
  CPU에 접속된 장치들에 대한 데이터 이동 순서 조정
  명령어 해독
  CPU 내 데이터 흐름 제어
  외부 명령을 받아 일련의 제어 신호 생성
  실행 장치(예를 들어 ALU, 데이터 버퍼, 레지스터) 제어
  명령어 인출, 명령어 해독, 명령어 실행 등을 순서에 맞추어 처리

## Slide 4: 02 제어 장치의 종류
하드와이어 제어 장치 (hardwired control)
  논리 회로로 만들어진 하드웨어로 명령어 실행 제어에 필요한 제어 신호 발생
  회로 구조를 물리적으로 변경하지 않고는 신호 생성 방법을 수정할 수 없음
  명령어의 opcode에 제어 신호를 생성하는 기본 데이터 포함
  명령 디코더에서 명령 코드가 해독
  명령 디코더는 명령어 opcode에 정의된 여러 필드를 해독하는 많은 해독기 세트로 구성
1

## Slide 5: 02 제어 장치의 종류
  제어 하드웨어는 상태 기계(state machine)처럼 클록 사이클이 진행됨에 따라 상태가 변함
  명령 레지스터, 상태 코드, 외부 입력 등에 따라 다르게 변함
  프로그래밍 가능한 논리 배열(PLA)과 유사한 방식으로 구성
      - 논리식으로 설계한 고정된 논리 회로에 의해 제어 신호 생성
      - 하드와이어 제어 장치는 마이크로 프로그램 제어 장치보다 빠름
      - 고속으로 작동

## Slide 6: 02 제어 장치의 종류
  명령어 실행을 위한 제어 신호는 명령어 실행 사이클 전 구간에서 끊임없이 생성
  인출 초기 : 새 명령이 제어 장치에 도착
  명령어 해독 : 새 명령 실행과 관련된 첫 번째 상태 시작
    - 컴퓨터의 플래그 및 상태 정보가 변경되지 않은 상태로 유지되는 한 지속
    - 이들 신호 중 어떤 것이라도 변경이 일어나면 제어 장치 상태도 변경이 일어남
  제어 신호 발생 회로에 대해 각각의 새 입력이 생성
    - 외부 신호가 나타날 때(예: 인터럽트) 외부 신호에 대한 반응(예: 인터럽트 처리)과 관련된 상태가 됨
    - 컴퓨터의 플래그와 상태 변수 값은 명령어 실행 주기에 적합한 상태를 선택하는 데 사용
  사이클의 마지막 상태 : 프로그램의 다음 명령을 가져오기 시작하는 제어 상태
    - 프로그램 카운터의 내용을 MAR로 보내고
    - 컴퓨터의 명령 레지스터에 대한 명령어를 읽음
    - 프로그램 실행 종료 명령 : 운영체제 상태로 돌아감

## Slide 7: 02 제어 장치의 종류
마이크로 프로그램 제어 장치 (micro-programmed control)
  하드와이어 제어 장치 사이의 근본적인 차이: 제어 메모리 control memory의 존재 여부
  각 명령 실행 순서에 해당하는 일련의 해독된 제어 신호를 비트 패턴으로 만들어 제어 메모리에 저장
  명령 인출과정은 하드와이어 제어 장치와 동일
  그러나 각 명령의 opcode가 제어 신호를 생성하기 위해 제어 메모리에서 해당 마이크로 프로그램의 시작 주소 지시
    - 명령 레지스터의 opcode가 제어 메모리의 제어 주소 레지스터CMAR로 전송되고,
    - 마이크로 프로그램의 첫 번째 마이크로 명령이 마이크로 명령 레지스터로 읽힌다.
    - 마이크로 명령 : 인코딩된 형태로 연산코드 제공
    - 마이크로 명령 해독기에서 연산 코드 필드 해독
2
제어메모리에 마이크로 프로그램이 들어가있다는 말
명령을 가져오는건 동일한데 그걸 이용해 실행하는 과정에서 달라짐

## Slide 8: 02 제어 장치의 종류
  마이크로 명령 : 다음 마이크로 명령의 주소 포함
  하나의 제어 필드는 마이크로 명령 주소 발생 장치를 제어하는 신호로 사용
  마이크로 명령 주소 발생 장치 : 마이크로 명령 루틴의 시작 주소 생성
  주소 발생 장치는 사상 함수에 opcode를 연결하여 루틴의 시작 주소를 생성
    - 사상 함수는 명령어 개수가 적고 체계적일 때는 효율적이지만, 명령어 개수가 많아지고 이전 버전 명령 세트에 계속적으로 추가될 때는 점점 더 복잡해짐
    - 주소 발생 장치는 사상 함수뿐만 아니라 덧셈이나 기타 다른 연산을 추가하여 주소를 찾아냄

## Slide 9: 02 제어 장치의 종류

## Slide 10: 02 제어 장치의 종류
하드와이어 제어와 마이크로 프로그램 제어 비교
4

## Slide 11: 02 제어 장치의 종류
하드와이어 제어와 마이크로 프로그램 제어를 적절히 혼용하여 hybrid 제어 장치 구성

## Slide 12: 03 명령어 사이클
  명령어 사이클
  명령어 인출  명령어 해독  명령어 실행 사이클로 진행
  명령어 사이클: 데이터 경로(data-path) 사이클이라고도 함
  인터럽트 사이클
    - 인터럽트 사이클은 매 명령어 사이클이 끝나고 인터럽트 유무를 점검
    - 인터럽트가 있으면 인터럽트 처리 루틴 실행

## Slide 13: 03 명령어 사이클
  명령어 사이클(계속)
  하나의 기계어 명령 : 일련의 마이크로 명령으로 구성된 명령어 사이클을 이루어 실행
  각 명령어 사이클은 여러 개의 작은 단위로 구성
    - 명령어 인출, 명령어 해독, 명령어 실행, 인터럽트로 구별
  제어 장치를 설계하려면 더 작은 단위의 마이크로 연산으로 분할(그림 5-8)
    - 각 명령은 더 짧은 하위 사이클(예 : 명령어 인출, 명령어 해독, 명령어 실행, 인터럽트)로 구성된 명령 주기 동안 실행
    - 각 하위 사이클은 하나 이상의 마이크로 연산을 가짐
    - 마이크로 연산은 프로세서의 가장 작은 동작

## Slide 14: 03 명령어 사이클
명령어 사이클 흐름도

## Slide 15: 03 명령어 사이클
명령어 인출 사이클: instruction fetch
명령어 인출 사이클은 모든 명령어 실행의 첫 번째 단계
다음에 실행할 명령어를 주기억 장치에서 읽어 오는 과정
  t1 : PC  MAR  주소 버스
  t2 : M[MAR]  데이터 버스  MBR
  t3 : MBR  명령 레지스터(IR)
1

## Slide 16: 03 명령어 사이클
명령어 인출 사이클이 진행되는 동안 프로세서의 레지스터 변화 과정
I : 명령어의 크기
바이트 단위 주소 지정이고, 명령어의 기본 크기가 2 바이트라면 I는 2가 됨

## Slide 17: 03 명령어 사이클
마이크로 연산 PC ← (PC) + I는 t2, t3 중 어느 것과도 출동이 발생하지 않으므로 둘 중 어디에서 실행되어도 무관
마이크로 연산을 그룹으로 묶을 때는 다음 두 가지 간단한 규칙을 따라야 한다.
  ➊ 연산의 순서 준수
  (MAR ← (PC))는 반드시 MAR의 주소를 사용하기 때문에 (MBR ← 주기억 장치) 앞에 와야 함
  ➋ 충돌을 피해야 함
  동시에 동일한 레지스터에서 읽고 쓰려고 해서는 안 됨
  예: 마이크로 연산 (MBR ← 주기억 장치)와 (IR ← MBR)은 동시에 실행되지 않아야 함
  마이크로 연산 중 하나가 덧셈 연산 수행 : ALU의 기능과 프로세서 구조에 따라 덧셈 마이크로 연산을 ALU가 수행할 수도 있음

## Slide 18: 03 명령어 사이클
명령어 해독 사이클: instruction decode
명령어 해독 사이클 : 명령 레지스터IR의 내용 중 opcode만 해독기로 전달
해독기는 제어 기억 장치에서 명령 연산에 해당되는 마이크로 루틴을 찾아 해독
해독된 명령어에 대한 후속 마이크로 연산 발생
2

## Slide 19: 03 명령어 사이클
명령어 실행 사이클: instruction execute
명령어 실행 사이클: 해독된 명령어 실행 사이클
예: 데이터를 읽어서 레지스터 R1에 저장하는 명령어 실행 사이클
  - IR : operand  MAR  주소 버스
  - M[MAR]  MBR  데이터 버스
  - MBR  R1
3

## Slide 20: 03 명령어 사이클
명령어 인출 사이클이 진행되는 동안 프로세서의 레지스터 변화 과정
실행

## Slide 21: 03 명령어 사이클
명령어 실행 사이클은 명령어 세트의 개수만큼 아주 다양하게 존재
명령 인출과정은 동일
레지스터 R1의 데이터와 메모리 X번지의 데이터를 ALU에서 더해 다시 R1에 저장
  ADD R1, X

## Slide 22: 03 명령어 사이클
인터럽트 사이클: interrupt
실행 주기가 완료되면 인터럽트가 발생했는지 여부 점검
인터럽트가 발생했다면 인터럽트 사이클 실행
인터럽트 사이클은 통상적으로 다음과 같다.
4
프로그램카운터 저장해놓아야함. 스택 이용.
스택 포인터가 가리키는 메모리주소에다 PC를 복사. 그리고 스택포인터주소 하나 감소시켜서 다음 주소 가리키도록.

## Slide 23: 03 명령어 사이클
명령어 사이클
항상 명령어 인출, 명령어 해독, 명령어 실행 사이클 순서로 실행
인터럽트 사이클은 항상 명령어 실행이 끝난 후 인터럽트가 있으면 실행하고, 그렇지 않으면 다음 명령어 인출 사이클로 진행
5

## Slide 24: 04 프로세서 제어
제어 장치는 다음 제어 신호를 동시에 전송하여 명령 흐름 제어
제어 신호는 MAR 내용을 주소 버스에 전달
제어 버스에 메모리 읽기 제어 신호 전송
데이터 버스 내용을 MBR에 저장할 수 있도록 제어 신호 전송
PC 내용에 I를 더해 PC에 다시 저장하는 제어 신호

## Slide 25: 04 프로세서 제어
마이크로 연산에 필요한 제어 신호

## Slide 26: 05 파이프 라이닝
명령어 단계 병렬 처리
  프로세서의 제어 장치는 기본적으로 ‘명령어 인출 → 명령어 해독 → 명령어 실행’ 순서로 명령 수행
  전통적인 프로세서에서는 다음과 같이 순차적으로 실행

## Slide 27: 05 파이프 라이닝
명령어 단계 병렬 처리
  현대 대부분의 프로세서에서는 파이프 라이닝(pipelining) 기술로 명령 실행
  파이프 라이닝은 그림과 같이 명령 하나를 여러 단계로 나누어 각각을 독립적인 장치에서 동시에 실행하는 기술
  하나의 명령을 3단계로 나누어 실행 하는 예

## Slide 28: 05 파이프 라이닝
5단계 파이프라인
  단계가 S1~S5로, 5단계 파이프 라인
  1단계 : 메모리에서 명령어를 인출
  2단계: 명령어를 해독하고 명령어 형태를 결정하며 필요한 피연산자 결정
  3단계: 레지스터 또는 메모리에서 피연산자 결정
  4단계: 명령어 연산 수행
  5단계: 결과를 레지스터에 저장
  5개의 장치가 서로 독립적으로 작동하고 각각의 명령이 순서대로 각 장치를 이동하며 실행된다면 실행 시간은 훨씬 단축
파이프라인을 더 잘게 나눠서.
여기선 5단계로 나누니 최대 5개가 동시에 실행될수잇게됨

## Slide 29: 05 파이프 라이닝
5단계 파이프라인 (계속)
  예: 각 단계가 2ns 소요
    - 전통적인 시스템 : 명령 하나가 완전히 실행되는 데는 10ns 소요
    - 파이프라인 시스템 : 매 클록 사이클(2ns)마다 명령 5개가 동시에 실행되므로 시간은 1/5로 단축
    - 파이프 라인이 없는 컴퓨터에서는 100MIPS
    - 5단계 파이프 라인을 가진 컴퓨터는 500MIPS의 처리 속도
  파이프 라이닝을 사용하면 지연 시간(명령어를 실행하는 데 걸리는 시간)과 프로세서 대역폭(CPU의 MIPS 수)간 균형 유지
    - 한 사이클에 소요되는 시간 : T ns
    - 파이프 라인 : n단계
    - 전체 실행 시간 : nT ns
  클록 사이클이 초당 109/T라면 초당 실행되는 명령의 개수는 109/T개
    - 예를 들어 T=2ns인 경우 매초 5억 건의 명령이 실행
    - MIPS(Million Instructions Per Second) : 초당 실행되는 명령 개수를 100만으로 나눔
    (109/T)/106=1000/T MIPS
    - 현재는 MIPS 대신 GIPS(Billion Instructions Per Second, BIPS)를 쓰는 것이 더 타당
5단계니까 2ns * 5 = 10ns
초당 실행 : 1/10ns

## Slide 30: 05 파이프 라이닝
데이터 해저드(data hazards)
  데이터 의존성(data dependency) : 파이프 라인에서 앞서가는 명령의 ALU 연산 결과를 레지스터에 기록하기 전에 다른 명령에 이 데이터가 필요한 상황
  앞의 명령 결과가 다음 명령 입력으로 사용될 때 파이프 라인 시스템에서 문제 발생
  해결 방법
    - 레지스터에 저장되기 전에 ALU 결과를 직접 다음 명령에 직접 전달하는 데이터 포워딩
    - 또는 버블을 명령 사이에 끼워 넣어 프로그램 실행을 1단계 또는 2단계 지연
  WAW(Write After Write)와 WAR(Write After Read) 해저드
    - 레지스터 재명명함(register renaming) : 관련 없는 레지스터로 바꾸어 사용함으로써 쉽게 해결가능
  따라서 참 의존(True dependency)는 RAW뿐임
1
RAW: 쓴결과를 그다음 인석션에서 읽어야하는 경우.

## Slide 31: 05 파이프 라이닝
  예(RAW: read after write): 첫 번째 연산 ADD의 결과(r3)가 두 번째 연산 SUB의 입력으로 사용
    - 1번 명령이 S5단계에서 레지스터에 저장되는데
    - 2번 명령은 S3단계에서 데이터 요구

## Slide 32: 05 파이프 라이닝
제어 해저드(control hazards)
  파이프 라인 CPU 구조의 분기 명령이 실행될 때 발생
    이미 파이프 라인에 적재되어 실행되고 있는 이어지는 다른 명령들이 더 이상 필요가 없어지므로 발생
    [그림 5-26]과 같이 3번 명령에서 15번 명령으로 분기가 일어난다면 이미 파이프 라인 단계에 들어와 실행되고 있는 4, 5, 6, 7번 명령은 더 이상 필요가 없으므로 전체 프로그램의 속도 저하 요인이 됨
  제어 해저드 해결 방법
    지연 슬롯(delay slot)을 넣고 분기 목적지 주소를 계산하는 과정을 파이프 라인 속에 넣는 것
    지연 슬롯이란 NOP나 분기 명령과 무관한 명령을 끼워 넣는 것
    이 방법은 컴파일러나 프로그래머가 프로그램 순서를 바꾸는 것
    또는 분기 예측 알고리즘을 이용하기도 함
2

## Slide 33: 05 파이프 라이닝
분기로 인한 제어 해저드

## Slide 34: 05 파이프 라이닝
구조적 해저드(structural hazards)
  서로 다른 단계에서 동시에 실행되는 명령이 컴퓨터 내의 장치 하나를 동시에 사용하려고 할 때 발생
  예1 : 명령어 인출과 오퍼랜드 인출이 동시에 발생하는 경우
    - 명령 2개가 동시에 메모리에 가서 명령과 데이터를 가져와야 하는데,
    - 인출 과정이 모두 같은 장치들(bus, memory 등)을 사용하므로 충돌 발생
  예2 : CPU 내의 장치인 ALU를 명령 2개가 동시에 사용해야 하는 경우
  인출 과정에서 메모리 충돌을 해결 방법
    하버드 구조(harvard architecture)를 사용 - 메모리를 프로그램(명령어) 메모리와 데이터 메모리로 완전 분리시킨 구조 - 명령어 인출과 데이터 인출 과정에서 충돌을 원천적으로 봉쇄 - RISC 프로세서에서 많이 사용하는 구조
    분리 캐시를 사용하여 충돌 회피 - 인텔 계열 프로세서의 L1 캐시에서 사용하는 구조로, L1 명령어 캐시와 L1 데이터 캐시로 분리 - 그러나 명령어 2개가 동시에 캐시 미스가 발생하면 충돌이 발생할 수 있음
    동일한 장치를 동시 사용하여 일어나는 충돌 : 장치를 하나 더 둠 - 예를 들어 CPU 내에 ALU를 2개 둠
3

## Slide 35: 05 파이프 라이닝
슈퍼 스칼라
  하나의 프로세서 안에 2개 이상의 파이프 라인 탑재
    하나의 명령어 인출 장치가 명령어 쌍을 동시에 가져와서 각 명령어를 다른 파이프 라인에 배치하고 개별 ALU를 가지고 병렬 작업
    명령 2개는 자원(예를 들어 레지스터)을 사용할 때 충돌하지 않아야 함
    둘 중 어느 명령도 다른 명령의 결과에 의존하지 않아야 함
    하드웨어를 추가하여 실행 도중에 충돌을 감지 및 제거
4

## Slide 36: 05 파이프 라이닝
  파이프 라인을 4개 도입하는 것도 가능하지만, 너무 많은 하드웨어가 소요
  대신 고급 CPU에서는 다른 접근 방식 사용
    - 기본 개념은 파이프 라인은 하나지만 기능 장치를 여러 개 제공
    - 인텔 코어 아키텍처는 아래 그림과 유사한 구조

## Slide 37: 05 파이프 라이닝
  슈퍼 스칼라 프로세서라는 아이디어: S3이 S4 단계보다 훨씬 빠르게 명령을 실행 가능
  S3 단계에서 매 10ns마다 명령을 수행하고 모든 기능 유닛에서 10ns에 작업을 수행할 수 있다면, 작업을 한번에 하나 이상 수행할 수 없으므로 의미 없음
  S4 단계가 시간이 더 오래 걸린다면 의미 있음
    - 실제로 S4 단계의 기능 장치인 LOAD 및 STORE의 메모리 액세스 및 부동 소수점 연산은 실행에 1클록 사이클보다 오래 걸림
    - 그림에서 알 수 있는 바와 같이 S4 단계에서 다수의 ALU를 가짐